## Slide 1: Eternet Arayüzlü SmartCard Okuyucu/Yazıcı Projesi...
Murat ÖZDEMİR
V. Harun Şahin
Filiz İCAT
ÇIKIŞ
>
To insert your company logo on this slide
From the Insert Menu
Select “Picture”
Locate your logo file
Click OK
To resize the logo
Click anywhere inside the logo. The boxes that appear outside the logo are known as “resize handles.”
Use these to resize the object.
If you hold down the shift key before using the resize handles, you will maintain the proportions of the object you wish to resize.

## Slide 2: Projenin Amacı
Personel takip ;
SmartCard’dan okunan sicil numarasının ethernet arayüz kartı ile UDP/IP paketi halinde internete açılması ve UDP Server programı bulunduran bir bilgisayar tarafından bu paketlerin dinlenip ayrıştırıldıktan sonra MySql veritabanından gelen sicil numarası ile ilgili kişi hakkında bilgi takibi...

## Slide 3: SmartCard Nedir ?...
SmartCard, içinde bir bilgisayar çipi içeren kredi kartı büyüklüğünde bir karttır.
Bu çip çeşitli bilgileri gelişmiş bir güvenlik mekanizmasıyla elektronik formda tutar.
SmartCardlar iki çeşittir:
  Contact (temaslı) SmartCard’lar
  Contactless (temassız) SmartCard’lar...

## Slide 4: Çip Yapısı
Şekilde SmartCard’ın içerdiği bilgisayar çipinin temel yapısı yörülüyor.

## Slide 5: Contact SmartCard
Kredi kartının magnetik şeridi yerine ön tarafında çapı yaklaşık ½ inç büyüklüğünde olan altın renkli çip kontakları bulundurur.
Boyutları ISO 7810 standartında verilmiştir...

## Slide 6: Kontakların yapısı
Contact SmartCard’ın üzerindeki kontak yerleşimleri iki şekildedir ;
  AFNOR ve ISO7816
C1 >Vcc , C2 >Reset , C3 >CLK , C4 >NC , C5 >GND , C6 >Vpp , C7 >I/O , C8 >NC

## Slide 7: Kontaklar
C1 – Vcc (+5.0 volt)
C2 – RST (Reset sinyali girişi)
C3 – CLK (Clock girişi)
C4 – N.C. (Not Connected)
C5 – GND (Toprak)
C6 – Vpp (EEPROM Prog. Voltajı ; +21 V)
C7 – I/O (Seri Giriş Çıkış Portu)
C8 – N.C. (Not Connected)

## Slide 8: Contactless SmartCard
Bir kredi kartı gibi görünen,bir bilgisayar çipi ve anten içeren bir SmartCard çeşididir.
Bu anten başka contactless smartcard ile veya cihazla haberleşmek için kullanılır.

## Slide 9: Combi SmartCard
Hem Contact hem de Contactless olan SmartCard çeşididir...

## Slide 10: Avantajları
Magnetik şeritli kredi kartından daha güvenlidir,
Gelişmiş güvenlik mekanızması sayesinde içindeki verileri korur,
Kullanıldıktan sonra atıbilir ve tekrar kullanılabilir,
Çok fonksiyonludur,
Geniş kullanım alanı vardır,
Taşınabilir elektronik cihazlara uyumludur (PC,PDA,telefon...),
Yarı iletken teknolojisi ile birlikte çok hızlı gelişmektedir...

## Slide 11: Nerelerde Kullanılır?
Cep telefonları, Ankesörlü telefonlar
Bankacılıkta
Sağlık Alanında
Taşımacılıkta
Internet
...vs...

## Slide 12: Boyutları
SmartCard’ın boyutları ISO 7810 standartlarında belirtilmiştir.

## Slide 13: Standartlar
Standart : Sayısal iletişim için marka bağımsız tüm ürünlerin birbirleriyle karşılıklı çalışabilmeleri için konmuş kurallar.
Standart belirleyen kuruluşlar:
  ANSI (American National Standarts Institue)
  IEEE (Institue of Electric Electronic Engineers)
  ITU (Internatinal Telecommunications Union)
  IETF (Internet Engineering Task Force)
  ISO (International Standarts Organiztion)
  EIA (Electronic Industries Association {RS232/422/423/449})

## Slide 14: ISO standartları
ISO 7810 | Fiziksel Karakteristikleri
ISO 7811 | Kayıt Teknikleri
ISO 7812 | Üretici Kimlik Bilgileri
ISO 7813 | Finansal IC Kartlar
ISO 10373 | Test Metodları
ISO 7816 | Contact IC Kartlar

## Slide 15: ISO standartları
ISO 10536 | Contacless IC Kartlar (close coupling)
ISO 14443 | Contacless IC Kartlar (remote coupling)
ISO 9796 | Bilgi Teknolojisi,Güvenlik mekanizmaları,Digital İmza.
ISO 9992 | Finansal kartlar. (Smartcard ile cihaz arasındaki mesajlaşma protokolleri)
ISO 10202 | Finansal kartların güvenlik mimarisi...

## Slide 16: ISO 7816 - 1
Mor ötesi ışık
X-ışınları
Kontakların Yüzey Profili
Kart ve kontakların mekanık dayanıklılığı
Kontakların elektriksel dayanıklılığı
IC Kart ve Manyetik şerti arası Elektromanyetik etkileşim
Elektromanyetik alan
Statik Elektrik
Isı Salınımı

## Slide 17: Sayısal Haberleşme
Paralel İletim
Seri İletim
  Asenkron Seri İletim
  Senkron Seri İletim
  İsokron Seri İletim

## Slide 18: Asenkron Seri İletişim
Gönderici ve Alıcının ayrı CLK’lar kullandığı iletişim şeklidir.
Gönderilecek verilerin başına ve sonuna ekstra bitler konur ; start,stop,parity...
Kod verimi düşüktür.

## Slide 19: Senkron Seri İletişim
Verilerin başına veya sonuna start,stop biteri konmaz,bunların yerine Önek ve sonek verileri konur. Daha çok veri birimi aynı çerçeve içinde iletilir.
Kod verimi yüksektir.
Senkronizasyon ya ayrı bir kanaldan CLS sinyalinin iletimi ile ya da Frame syn. ve Bit syn. İle veri CLK ile modüleli gönderilir.

## Slide 20: Isokron Seri İletişim
Senkron iletişimin bir çeşidi olarak düşünülebilir. Bu iletimde iki uçbirim arası seri haberleşmede periyodik olarak veri gönderilir/alınır.
Mesela her 125s de bir 193 bit aktaran bir sistem.
Ses, video aktarımı gibi...

## Slide 21: SmartCard ile iletişim
Asenkron half dublex seri iletişim ile haberleşilir.
Kartın kontaklarından C7 tek taraflı (half dublex) giriş çıkış portudur (I/O).
Alma veya gönderme işlemi sıra ile yapılır.

## Slide 22: ISO 7816 - 3
Etu = Elementary time unit (Temel zaman birimi)
Seri iletişim ;
  T=0 >> 1 start + 8 data + 1 parity + 2 Guard Time (+N Extra Guard Time) = 12 + N etu
  T=1 >> 1 start + 8 data + 1 parity + 1 Guard Time (+N Extra Guard Time) = 11 + N etu
ATR  Answer to Reset (Reset cevabı)
  TS (Başlangıç Karakteri) >> Ön ek
  TO (Format Karakteri)
  TAi , TBi , TCi , TDi (Arayüz Karakterleri)
  T1 ... TK (Tarihsel Karakterler)
  TCK (Kontrol Karakteri)

## Slide 23: ISO 7816 - 3
Seri iletişim protokolleri:
  T=0 Asenkron half dublex byte iletimi
  T=1 Asenkron half dublex blok iletimi
  T=2/3 Full dublex için reserve
  T=4 Genişletilmiş full dublex için reserve
  T=5..13 RFU (Reserved for further use)
  T=14 Iso harici protokoller
  T=15 RFU genişletmeleri için.
9600 bps  800 baud (ATR & PTS)
PTS  Protokol Type Selection

## Slide 24: Bazı Parametreler
FI >> CLK oranı dönüşüm faktörü
DI >> Bit oranı ayarlama faktörü
II >> Programlama akım çarpanı
PI >> Programlama voltaj çarpanı
N >> Extra Guard Time
Başlangıç Etusu =
Working Etu =

## Slide 25: Protokol Tipi Seçimi (PTS)
PTSS Başlangıç karakteri
PTSO Format Karakteri
  [b7 b6 b5 b4] [b3 b2 b1 b0]
    b7..b4 >> PTSi , b3.. b0 >> Protokol tipi
PTS1 FI ve DI
PTS2 RFU
PTS3 RFU
PCK Kontrol Karakteri

## Slide 26: T=0 protokolü; alma gönderme
Komut yapısı
  Başlık + Data
Başlık
  CLA,INS,P1,P2,P3
Komut tepkisi
  NULL
  ACK
    INSACK=FF Vpp ON
    INS(ACK+1)=FE Vpp ON
    INSACK!=00 Vpp OFF
    INS(ACK+1)! = 01 Vpp OFF
  SW1-SW2

## Slide 27: T=1 protokolü
Veri çerçevesi
  Giriş Alanı >> Akış kontrolü
  Bilgi Alanı >> Data alanı
  Bitiş Alanı >> Hata düzeltme

## Slide 28: PIC Mikrokontrolcüsü (MC)
PIC (PERIPHERAL INTERFACE CONTROLLER)
PIC Serisi mikroişlemciler MICROCHIP firması tarafından geliştirilmiş ve üretim amacı çok fonksiyonlu logic uygulamalarının hızlı ve ucuz bir Mikroişlemci ile yazılım yoluyla karşılanmasıdır.
İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir

## Slide 29: PIC16F876 özellikleri
Temel Özellikleri
  RISC işlemci
  35 adet Assebly komutu
  8k x 14 kelimelik Flash Hafıza
  368 x 8 byte Data Hafıza
  256 x 8 byte EEPROM
  13 çevresel + 1 harici = 14 interrupt
  8 seviyeli FIFO stack
  Direct & Indirect adresleme
  Düşük güçlü CMOS Flash/EEPROM teknolojisi
  ICSP (In circuit serial prog.)

## Slide 30: PIC16F876 özellikleri
Çevresel Özellikleri
  Timer0: 8-bit timer/counter
  Timer1: 16-bit timer/counter
  Timer2: 8-bit timer/counter
  İki Capture, Compare, PWM module
    Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns
    Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns
    PWM max. resolution is 10-bit
  10-bit multi-channel Analog-to-Digital converter
  Senkro Serial Port (SSP) + SPI (Mastermode) and I 2 C (Master/Slave)

## Slide 31: PIC16F876 özellikleri
  Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) with 9-bit address detection
  Parallel Slave Port (PSP) 8-bits wide, with external RD, WR and CS controls (40/44-pin only)

## Slide 32: PIC16F876 Yapısı
3 adet port
Flash , Data , EEPROM Hafıza

## Slide 33: PIC16F876 Assembly komutları

## Slide 34: PIC16F876 Assembly komutları

## Slide 35: IFD tasarımı

## Slide 36: ISO 7816 – 4 ve Yazılım
APDU (Aplication Protocol Data Unit)
T=0 için komut yapısı
  [CLA + INS + P1 + P2] + [Lc + Data + Le]
  Başlık Data
Master File , Dedicated File , Elemantary File
Dosya Referanslama Metodları
  Path (3F00:XXXX:YYYY)
  DF name (16 byte)
  File Identifier (2 byte)
  Short F.I. (5 bit)
Data Referanslama Metodları
  Transparent , Record , Data Object
T=0 için komut cevabı
  SW1 – SW2 (Procedure Byteları)

## Slide 37: Procedure Byte’ları
    Mesela PTS için gelebilecek SW1-SW2 çiftleri:
SW1 – SW2
96 00 Komut kabul edildi,sorun yok.
62 81 Geri dönen data bozuk olabilir
62 82 Okuma bitmeden dosyanın sonuna ulaşılmış
62 84 Seçilen alanlar geçerli değil
65 01 Hafıza / EEPROM’da yazma / okuma hatası.
68 00 Talep fonksiyonu kart tarafından desteklenmiyor
6A 00 P1 ve/veya P2 byte’ları yanlış.
6A 80 Veri alanındaki parametreler yanlış.
6A 82 Dosya bulunamadı.
6A 83 Kayıt bulunamadı.
6A 84 Kayıt veya dosyada yeterli hafıza alanı yok

## Slide 38: Kullanılan Komutlar
Select File
  Mantıksal Kanal açarak dosya seçimi yapar
  00 (CLA), A4 (INS), 08 (P1>>yol ile), 00 (P2>>record referanslama), 06 (P3>>La), 3F , 00 , 00 , 0F , 01 (MF>DF>EF)
Read Record
  Seçtiğimiz record yapısındaki dosyadan veri okur.
  00 (CLA), B2 (INS), 01 (P1>>record numarası), 04 (P2>>ilk record’dan başla), 08 (P3>>Le(okunacak byte))
Write Record

## Slide 39: PIC16F876 Programlama
Seri veya Paralel port üzerinden çalışan bir yazılım ile MPLAB geliştirme ortamında yazdığımız programı PIC’e yükleriz.
Yazılan Programın top. Uzunluğu;
  1765 satır (Assebly satırı)
  6 kbyte (Hex dosyası boyutu)
    UDP Stack + CS8900A Driver’ı hariç...