## Slide 1
ALAATTIN TUNC
97030070240
GAZI UN. E.S.E.F.
PORTLARDA SERI ILETISIM

## Slide 2: ICINDEKILER
SERI ILETISIM
Asenkron Seri Iletim
Senkron Seri Iletim
Isenkron Seri Iletim
Gercek Zamanli Iletim
UART
RS-232
Simplex Haberlesme
Half Duplex Haberlesme
Full Duplex Haberlesme
ISDN
2X Teknolojisi
ADSL

## Slide 3: SERI ILETIM
Bilgi tek bir iletim yolu üzerinde n bit sira ile aktarilir.
Isaret aktarim hizi baud ile ölçülür.
Bilgisayar aglari üzerinde bilgi alis verisi seri iletimle saglanir.

## Slide 4: Asenkron Seri Iletim:
Gönderici ve alicinin ayri saat sinyali kullandiklari iletim seklidir.
Gönderilecek veri bir anda bir karakter olacak sekilde hatta konur.
Karakterin basina özel bit eklenir.
Sonuna da hata sezmek için kullanilan bir bit eklenir.
En sonunu anlamak içinse dur biti eklenir.
Basla biti “0”, dur biti “1” olur.

## Slide 5: Senkron Seri Iletim:
Bu iletimde basla ve dur bitleri konulmaz. Gönderici, aliciya, saat isaretini veri ile modüle ederek gönderir.
Senkron haberlesmenin baslatilmasi için veri gönderici ilk önce aliciya senkronizasyon karakteri gönderir. Alici bu biti okur ve bilinen bir senkron örnegi olup olmadigini karsilastirir. Eger bu karsilastirmada karakterle örnek birbirini tutuyorsa böylece alici veriyi haberlesme hattindan alir ve okur.
Veri transferi hattindaki bilginin bitimine veya gönderici ile alici arasindaki senkronizasyon bitinceye kadar devam eder.

## Slide 6: Isenkron Iletim
Bu iletim senkron iletimin bir türevidir denilebilir.
Bu iletimde uç sistemlerin birbiriyle olan haberlesme gereksinimi periyodik olarak karsilanir.
Bu periyotlar ile iletim ihtiyaci olan yol kapasitesi garanti altinda tutulur.
Bu tür uygulamalar özellikle gerçek zamanli uygulamalar için gereklidir

## Slide 7: Gercek Zamanli Iletim
Sayisal iletisim zamana bagimliliga göre 2 grupta incelenebilir.
Biri gerçek zamanli uygulamalar digeri gerçek zamanli olmayan uygulamalardir.
Birincisi gerçek zamanli iletisim gerektirir. Bu tür iletisimde karsi bilgisayardan hizli bir yanit beklenir. Yanit gelmezse ilerleme olmaz.

## Slide 8: UART(Universal Asynchronous Receiver / Transmitter )
  Bir seri port veya dahili modemin üzerine insa edildisi ana çiptir.
  UART, bilgisayarin islemcisi ile seri portun disaridan görünen fiziksel ara yüzü arasinda bir köprü ve aracilik görevini üstlenmistir.
  Kendisine sistemin veri yolundan karakter düzeyinde gelen bilgiyi, ona basla/dur ve eslik bitleri de ekleyerek, disariya bit düzeyinde aktarir veya tam tersini yapabilir.

## Slide 9
  Aktarim sirasinda bir hata olursa veya alinan karakter herhangi bir nedenle yitirilirse, islemciye kesme üreterek haber verir.
  Islemci UART’taki durum saklayicisindan hata kaynagini tespit edebilir.
  Port araciligiyla seri iletisim bu çip üzerinden gerçeklesir.Çesitleri 8250, 16450 ve 16550’dir.

## Slide 10
UART’tin bir çok saklayicisi vardir.
Bu saklayicilar üzerinden veri paketi olan karakter karsi tarafa gönderilir, yeni bir karakter gelip gelmedigi anlasilir ve gelen karakter, mikroislemci tarafindan okuma islemi yapilana kadar tutulur.
UART hem gönderme hem de alma için ayri ayri birer tane öteleme saklayici ve tampon saklayicisina sahiptir.
Bu saklayicilardan baska hat denetim saklayicisi, hat durum saklayicisi, kesme durum saklayicisi, iletim hizi bölen saklayicisi, modem denetim saklayicisi gibi saklayicilarda vardir.

## Slide 11: RS-232
RS-232 seri asenkron haberlesmede bir standarttir.
Yazici, klavye, modemin haberlesmesi bu sayededir.
RS-232 baglanti konnektörü 9 uçlu ve 25 uçlu konnektör kullanir.
Son zamanlarda 9 pinli konnektör daha çok kullanilmaktadir.

## Slide 12: Simplex Haberlesme
Tek yönlü seri asenkron haberlesmede kullanilir.
Yazici ve bilgisayarin haberlesmesinde bilgisayardan bilgi dönüsü olmadigindan bu simplex bir haberlesmedir

## Slide 13: Half Duplex Haberlesme
Hem bilgi gönderimi hem de bilgi aliminin gerçeklestigi haberlesmedir.
Bilgi gönderimim ve alimi ayni hattan gerçeklestigi için bilgi gönderme ve alma ayni anda olamaz.

## Slide 14: Full Duplex Haberlesme
Daha verimli ve güvenilir haberlesme ihtiyaci ayri veri gönderme ve alma hatlarinin dogmasina neden olmus ve bu iki islem ayni anda gerçeklestirilmistir.
Bu da hiz ve verimi artirmistir.

## Slide 15: ISDN
Her biri 64,000 bps aktaran ve 128,000 tek kanal çikisina ulasmak için birlestirilebilen iki veri kanali olan yüksek hizli bir sayisal telefon hattidir.
Kanallar ayri olursa iki konusma yapilabilir. Bir ISDN baglantisi için bunlar gerekir:
    Bir ISDN telefon hatti
    Aramak için ISDN telefon hatti ve ekipmani olan bir servis salayici
    Bir ISDN modem ve/veya telefon ya da analog donanimi baglayabileceginiz bir dönüstürücü

## Slide 16: 2X Teknolojisi
    Internet servis saglayicidan bize gelen verilerin hizina yaklasik 56Kbps’e yükseltmeyi amaçlayan bir düsüncedir.
    Verileri telefon hatlari üzerinde göndermek için gereken analog-sayisal (A/D) ve sayisal-analog (D/A) dönüsümlerini azaltarak çalisir.
    ISS’ler telefon sirketleriyle sayisal yetenekli devreler üzerinden iletisim kurdugu için, telefon sirketleri verileri ISS’nize daha kolay tasiyacak ve ISS’den daha kolay alacaktir

## Slide 17: ADSL (Asimetrik Sayisal Abone Hatt):
Bir ANSI standardidir.
6 Mbps ISS’den bilgisayar kullanicisina 640 Kbps kullanicinin bilgisayarindan ISS’ye veri akisini saglar.
ADSL kisa-orta mesafe teknolojisidir.
Yüksek sinyal hizi 2.7 km ile 5.5 km arasindadir.
ADSL, ISDN’e göre hem daha hizli hem de daha genel amaçlidir.
SON