## Slide 1: Seri &Paralel PORTLAR Hazırlayanlar Fahri ÖZKANER Ferhat GÜRSU İrfan BAYAT Alaattin TUNÇ

## Slide 2: 1. VGA Port
Her bilgisayar VGA port olarak adlandırılan bir monitör girişine sahiptir.
Bilgisayarın içine monte edilmiş olan görüntü kartının arka kısmında yer alır.
Düşük maliyetli bilgisayarlarda ise sabit kart üzerinde bir tek grafik chip’ i bulunur.
VGA kablosu her iki ucunda da PC ve monitör bağlantılarına uygun 15 pinlik uçlara sahiptir.
VGA sinyalinin aksi durumlarda epey zayıflayacağından hareketle, resim kalitesinin de düşmemesi için kablo uzunluğu üç metreyi aşmamalıdır.

## Slide 3
Fare ve klavye
6 pinli PS/2 portu üzerinden bilgisayara bağlanır.
Pek çok modern PC’ de,biri fare, diğeri klavyeyle kullanılmak için iki PS/2 girişi vardır.
Bilgisayar kasasının arka kısmındaki sembolleri gözden geçirerek fare ve klavyenin her ikisi için de doğru girişleri kullandığınızdan emin olabilirsiniz.
2. PS/2 Port

## Slide 4
3. Seri Port
Çoğu kez COM-Port olarak da adlandırılır
Her PC’ nin değişmez yapı taşlarından biridir.
Günümüz PC’ lerinin çoğu iki seri bağlantıya sahipse de bazı kasaların arka kısmında sadece bir giriş yer alır.
Birçok dijital kamera da bilgisayara bu yolla bağlanıyor.
COM-Port’ a adını veren özellik, seri veri iletimidir.
Anlamı, verilerin aygıta art arda gönderilen işaretlerle ulaştırılması.
Hızı en fazla saniyede 14,4 kilobayt’ a çıkabilen yavaş ama stabil bir veri yolu.
Seri bağlantı için en fazla 10 metre uzunlukta kablolar kullanılabilir.

## Slide 5: 4.Paralel (Lpt) Portlar
Seri portun aksine 8 işaretin aynı anda gönderilmesini sağlayabilir.
Genellikle yazıcı, tarayıcı ve ZIP sürücülerle birlikte kullanılıyor.
Paralel dosya iletimi, diğer yola göre oldukça hızlı olmasına rağmen (1 megabit/saniye) aynı stabiliteyi sağlayamaz.
Bu nedenle doğabilecek sorunlardan kaçınmak için uzunlukları 5 metreyi aşan kablolar kullanılmamalı.
Belirgin özelliği çift yönlü iletim sağlaması.
Hedef aygıt sadece PC tarafından gönderilen komutları işlemekle kalmıyor PC’ ye kendisi de veri gönderebiliyor.
Daha çok yazıcının kağıt kalmaması durumunda başvurduğu bir yol.
Bunun için çift yönlü kablolar gereklidir.

## Slide 6: 5. Stereo-out
Günümüz multimedia PC’ leri ayrı bir ses kartı veya en azından anakart üzerindeki bir ses kartı veya en azından anakart üzerindeki bir ses chip’ i tarafından kontrol edilen 4 audio girişine sahip.
Girişlerden ilki PC kolonlarını bilgisayara bağlamayı sağlayan stereo-out tur.
Kablo uzunluğu 10 metreyi aşmamalı.

## Slide 7: 6. Line-in
  Line-in girişi her tür ses aygıtının bağlanabilmesi için uygundur.
  Kaset çalarlar da bunlardan biridir.

## Slide 8: 7. Micro-in
Line-in’ den farkı, bu girişe yalnızca mikrofonların bağlanabilmesi.
Dikkat edilmesi gereken düşük dirençli özel mikrofonlar kullanmak.
Kablonun uzunluğu 3 metreyi aşmamalı.

## Slide 9: 8. Game Port
Ses kartı üzerindeki dördüncü bağlantı noktası oyun portuna aittir.
Buraya joystick, gameped ve direksiyon gibi oyun kumandaları bağlanabiliyor.
Kablo uzunluğu 5 metreyi aşmamalı.

## Slide 10: 9. USB-Port
hemen hemen her aygıt için kullanılabilen bir bağlantı çeşidi.
Özellikle modem, joystick, tarayıcı, yazıcı, dijital kamera ve CD-yazıcılar için kendini kabul ettirmeye başlamış bir standart.
Günümüz PC’ leri bir veya iki USB portuna sahip.
Özelliklerini problemsiz olarak kullanabilmenin ön koşulu, Windows 98’ in sistemde kurulu olması.
Verileri işaret işaret iletiyor ama iletim hızı çok daha yüksek, (saniyede 700-800 kilobayt).
Tüm donanım türleri için tek bir ortak girişin kullanılması.
USB kablosunun uzunluğu en fazla 5 metre olabilir.

## Slide 11: 10. RJ11
RJ11 kısaltması yaygın olarak modem giriş için kullanılıyor.
Bu giriş dahili modemlerde PC’ nin arka kısmında, modemlerdeyse modemin üzerinde yer alıyor.
Modem kabloların uzunluğu 50 metreyi bulabilir.
İletim hızı modemin kendisine bağlıdır.
56k modemler için saniyede 7 Kilobayt gibi ortalama hızdan bahsedilebilir.

## Slide 12: 11. TV-OUT
TV çıkışları için iki alternatif söz konusu: Composite ve S-VHS.
Composite port, 24 bit renk (3renk*8) için tasarlanmış bir RGB bağlantısı. Tıpkı ses kablolarınınkiler gibi Cinch türü bir uca sahip.
S-VHS port, daha kaliteli resimlerin ve yüksek çözünürlüklü videoların iletilmesi için ideal. Yine de eski televizyonların çoğunun S-VHS girişne sahip olmadığı unutulmamalı. Bu koşullarda mevcut S-VHS video cihazları üzerinden bağlantı sağlanabilir. Görüntü kartının S-VHS girişi S-VHS veya Hi-8-Camcorder’ ların bilgisayara bağlanması için kullanılabiliyor

## Slide 13: 12. RJ45
RJ45 network kartları için kullanılan bir giriş standardı.
RJ45’ le birlikte kullanılan kablolar Twisted-Pair-Cable olarak adlandırılıyor ve daha çok ethernet için kullanılıyor.
Kablo boyu 100 metreye varabildiği gibi, ethernet için geçerli ortalama veri iletim hızı saniyede 12,5 megabayt. ISDN kartları ve harici ISDN adaptörleri de RJ45’ le telefon hattına bağlanıyor. Dosya iletim hızı bu durumda ortalama 8 kilobayt olur.

## Slide 14: 13. SCSI Port
Small Computer System Interface
Sabir disk, CD-yazıcı ve tarayıcılar için geliştirilmiş bir veri iletim yolu.
İşlevi çok sayıda aygıtı arka arkaya bilgisayara bağlamak olarak özetlenebilir.
Bu veri yolu için iki alternatif söz konusu: 50 pin ve 68 pin. 50 pin seksenli yıllardan günümüze kaldı.
Desteklediği standartlar SCSI-1, SCSI-2 ve Fast-SCSI.
Maksimum veri iletim hızları FAST SCSI için 10megabayt/saniye. SCSI-1/2’ de 6 metre; Fast-SCSI için 3 metre kullanılabilecek kablolar için üst uzunluk sınırıdır.
Diğer alternatif, Wide-, Ultra-1 ve Ultra-2 için kullanılan 68 pinlik bağlantı. Wide-SCSI en fazla 20megabayt/saniye veri iletimi sağlıyor.
de Kablo uzunluğu 3 metreyi geçmemeli. Ultra-1 için 1,5 metrelik uzunluk üst sınırdır. Veri transfer hızı saniyede 40 megabayt tır. Ultra-2 SCSI 80megabayt/saniye hızda veri iletimi sağlarken 12 metrelik bir kabloyla kullanılabiliyor

## Slide 15: 14. IrDa Port
1993 yılında Infrared Data Association tarafından geliştirildi.
Çalışma prensibi verilerin portlar arasında kızıl ötesi ışınlarla taşınmasına dayanıyor.
Maksimum veri iletim hızı, kullanılan protokolün sürümüne bağlı.
Version 1.0 için hız 14.4 kilobayt/saniye. 1996 yılından bu yana Version 1.1 kullanılıyor.
Bu protokol 512 kilobayt/saniye hızda çift yönlü veri iletimi sağlıyor.
Arada herhangi bir engel bulunmadığı durumlarda, özellikle dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak yer alan IrDa Port, 2 metrelik mesafelerde kullanılabilir.

## Slide 16: BIOS İle Yazıcı Portunu Ayarlamak
    BIOS Setup’ ı normal şekilde başlatın.
    Award BIOS kullanıcısı iseniz “Intergrated Peribherals” alt menüsüne girin.
    Buradan “Paralel Port Mode” kaydının yanındaki “Normal” i “ECP+CPP” oluncaya dek [PG UP] tuşuna basarak değiştirin.
    Esc tuşuyla yeniden BIOS başlangıç ekranına dönün ve Save&Exit Setup komutuna gelerek Enter a basın.
    Diğer BIOS’ lar için de benzer bir yol izlenebilir.

## Slide 17: Bir Seri Portu Nasıl Test Edersiniz?
1. Breakout kutusunu direk olarak bilgisayarınızın arkasındaki seri konnektöre bağlayın. Kablo
kullanmayın. Sadece 3 hatta aktivite göreceksiniz: Hat=-3 volt (1)
Hat=+3 volt (0)
20. hat=-3 volt
2. Muayeneyi başlatın: PDIAGS. Işıklarda bir değişiklik olmayacak.
3. “S” tuşuna basarak seri port muayene mönüsüne girin.
4. Portu açın: Alt+P den sonra “O” tuşuna basın (sıfır değil “O” harfi). Yirminci hattın sıfır değerine dömesi gerekir. Dönmezse, Data Terminal Ready (DTR) hattınız arızalı demektir.
5. Breakout kutusunda 20. hattan 8. hatta bir tel koyun. Bilgisayar ekranında CD kelimesi YES olmalı (önceden NO idi). Olmazsa, Carrier Detect hattınız bozuktur.
6. Şimdi teli 20’den 6’ya taşıyın. Bilgisayar ekranında DSR’nin altındaki kelime YES büyük olmalıdır.(CD bir daha NO olmayacak) olmazsa Data Set Ready hattınız bozuktur.
7. Yerel ekoyu kapatın: Alt+P’den sonra “E” tuşuna takın.
8. Teli 2 ve 3’ü birleştirecek şekilde değiştirin. Alt+F tuşlarına basın. Bir “Fox” (The quick brown fox jumped over the lazy dog 0123456789 times) mesajının belirmesi gerekiyor. Belirmezse ya TXD (Transmit Data) ya RXD (Receive Data)hatlarınız bozuktur.
9. Alt+Q ve sonra “q” tuşuna basarak çıkın

## Slide 18: Sorunları Çözme
  Port kaynak ayarları doğrulanır. Portların IRQ ve taban adresi ayarlarının eşsiz olduğundan emin olmak için port ayarlama işlemlerini tekrarlamak gerekir. Portları aynı anda kullanmak isteniyorsa ayarlar tek olmalıdır.
  Fiziksel port ayarlarını doğrulanır. İşletim sistemindeki port ayarları doğruysa, kartın fiziksel olarak o ayarlara uyacak şekilde ayarlanmış olduğundan emin olunması gerekir.
  Dahili bir modemi veya anakart portlarını karışıklık yaratmadığından emin olunmalıdır. Sistemde anakart üzerinde portlar varsa veya dahili bir modem bulunuyorsa bu portların sizin yeni eklenilen portlarla karışıklık yaratmadığına emin olunması gerkir. Örneğin dahili modemi COM 2 olarak ayarlanmış ve yeni I/O kartı üzerindeki COM 2’ yi kullanılmaz hale getirmeyi unutmuş olabilirsiniz.
  Kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Şerit kabloları I/O kartına bağlandığından ve portlara yapılan harici bağlantıların güvenli olduğundan emin olunması gerekir.
  Çevre birimin gereksinimleri kontrol edilmelidir. Porta bağlanılan aygıt özel ayarlar gerektirebilir. Aygıtın el kitabı kontrol edilmeli ve port ayarları ona göre yapılmalıdır.
  Kablolar kontrol edilmelidir. Önceki adımlar sorunu çözmeye yardımcı olmadıysa kablo kötü olabilir. Başka bir kablo varsa o denenmelidir.

## Slide 19: Windows 95’de Seri Portları Ayarlama
  1. Control Paneli açılır ve System özellik sayfasını görüntülemek için System ikonuna çift tıklanır.
  2. Device Manager’ı görüntülemek için Device Manager sekmesi tıklanır.
  3. Yüklü portları listelemek için Ports dalı genişletilir.
  4. Değiştirmek istenilen porta çift tıklanır ya da portu seçip Properties’e tıklanır.
  5. Port Settings özellik sayfasını görüntülemek için Port Settings sekmesine tıklanır. Ayarlar kullanıcının kendi ihtiyacına göre belirtilir.
  6. Porta ilişkin FIFO tetikleme değerlerini ayarlamak ya da FIFO tamponunu kullanılabilir hale getirmek veya kullanılmasını engellemek Advanced düğmesine tıklayarak sağlanabilir.
  7. Advanced Port Settings diyalog kutusunda Use FIFO Buffers onay kutusuna bir onay işareti koyarak FIFO portunun kullanılması sağlanır.
  8. Genelde en iyi sonucu elde etmek için varsayılan tetikleme değerleri kullanılır. Ancak bunları değiştirmek gerekirse, Receive Buffer veya Transmit Buffer kontrolleri istenilen değere getirilir. Sonra, OK’i seçilip özellik sayfasını kapatmak için tekrar OK seçilir.

## Slide 20: Windows NT’de Seri Portları Ayarlama
  1. Conrol Panel’i açılır ve Ports ikonuna çift tıklanır.
  2. Ports diyalog kutusunda ayarları değiştirilmek istenilen port seçilir, sonra Settings’e tıklanır.
  3. Settings diyalog kutusunda gerekli ayarlar seçilir.
  4. IRQ veya taban adreslerini değiştirmek gerekirse ya da FIFO desteği kullanmak/kaldırmak istenirse Advanced düğmesine tıklanır.
  5. Advanced Settings diyalog kutusunda gereken değerler belirtilir ve sonra OK seçilir.
  6.Settings diyalog kutusunu kapatmak için OK seçilir.

## Slide 21: İki Bilgisayarın Birbirine Bağlanması
  İki bilgisayarı birbirine bağlayıp bilgi aktarmak için paralel(LPT) veya seri (COM) portlar kullanılabilir.
  Bu iş için hazır yapılmış kablolar da var ama kullanıcı da bu işi yapabilir.
  Dişi portlarda numaralar sağdan sola 1 den başlayarak büyür, erkeklerde ise tersi olur.

## Slide 22: PARALEL PORT İLE:
  5 metreyi geçmeyen en az 10 telli
kablo, iki adet 25 pin erkek paralel port konnektörü ile yanda yazılı uçları diğer konnektöre bağlanır. Eğer tel çok ise yazılı olmayan numaralar kendi numarasına bağlanır

## Slide 23: SERİ PORT İLE:
  15 metreyi geçmeyen en az 3 telli
  Kablo, iki adet 9 pin dişi seri port konnektörü ile yanda yazılı uçlar diğer konnektöre bağlanır.
  Kablolar bilgisayara bağladıktan sonra portlardan veri gönderen ve alan bir program kullanarak diğer bilgisayar ile bağlantıya geçilebilir.
  Laplink , Windows95'in Doğrudan Kablo bağlantısı, Norton Commander' in link komutu gibi bir programla bağlantı kurulabilir.
  En kolayı NC ile. İki bilgisayarda NC çalıştırılır ikisinde de F9 L K tuşlarına basılır burada bağlantı portları seçilir.
  Bilgisayarın birinde Master diğerinde Slave seçilir ve Enter tuşuna basılır. Bağlantı kurulduğunda Slave olan pasif olur yani kullanılmaz.