## Slide 1: YAZICILAR ve OPTİK OKUYUCULAR
HAZIRLAYANLAR:
97030076240 Kerim METİN
97030063240 Oktay OĞUZTÜRK
97030073240 Nafiz ALPEROĞLU
97030046240 M.Bahadır YANAR
DANIŞMAN:Mustafa KÜÇÜKALİ

## Slide 2: İÇERİK
YAZICILIAR
OPTİK OKUYUCULAR
TARAYICILAR

## Slide 3: YAZICILARLA GENE BAKIŞ
Yazıcılarla İlgili Temel Kavramlar
Yazıcı Portları
Yazıcı Çeşitleri

## Slide 4: YAZICILARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
DPI(Dots Per Inch)
  Inch başına düşen nokta sayısı demektir. Üreticiler bununla baskı kalitesini belirtirler.
POSTSCRIPT
  Bilgisayarlarla yazıcıların anlaşmasını sağlayan yaygın dillerden biridir.
ISINMA ZAMANI
  Yazıcının düğmesi açıldıktan yazmaya hazır hale gelene kadar geçen süre.

## Slide 5: YAZICILARLA İLGİLİ TEME KAVRAMLAR
GDI(Graphical Device Inteface):
  Windows’un kullandığı standart grafiksel cihazlarla iletişim kurmaya yarayan bir dildir.
Dithering:
  Bant etkisini engellemek için kullanılan bir tekniktir. Ana renklerin çevresine çeşitli şekillerde yakın renklere ait noktacıklar basılır.
Centronics arabirimi:
  Centronics tarafından ortaya atılan 36 pinlik bağlantı konnektörü.

## Slide 6: YAZICILARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Bant etkisi:
  Yazıcılar renk geçişlerini yumuşak bir şekilde belirtemedikleri zaman tonal ge-çişler arasında perdeler görülür.
Paralel Arabirim:
  Yazıcıyla bilgisayar arasında veri aktarımı sağlayan iletişim köprüsü. Çoğu paralel arabirim 8 bittir. Fakat bazen 16 bitlik paralel arabirimlere rastlamak mümkün.

## Slide 7: YAZICILARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
PCL(Printer Control Language):
  HP tarafından standartlaştırılan ve PC’lerin yazıcılarla anlaşmasını sağlayan dil.
PDL(Page Description Language):
  Lazer yazıcılarda basılan bir sayfanın genel düzenini ve içeriği bilgisini taşıyan dil. Adobe’nin Postscripti en bilinenidir.
RGB(Red Green Blue):
  Bu yöntemde renkler elde edilirken kırmızı,yeşil,mavi çeşitli miktarlarda karıştırılarak elde edilir.

## Slide 8: YAZICI PORTLARI
Yazıcılarda en çok paralel portlar kullanılır. Bunun en büyük sebeplerinden biri seri port donanımın pahalı oluşudur. Bu yüzden de paralel portlar sürekli olarak gelişmesini sürdürdü. İlk önce bazı dizüstü bilgisayarlarda çift yönlü paralel portlar kullanıldı.

## Slide 9: YAZICI PORTLARI
Bunların biraz daha geliştirilmesiyle EPP(Enhanced Paralel Port, Genişletilmiş Paralel Port) ve ECP (Extended Capabilities Port, Yetenekleri artırılmış Port) standartları doğdu. ECP daha çok yazıcılar için kullanılır; tarayıcılar gibi diğer paralel cihazlar içinse daha yaygın olarak EPP kullanılmaktadır.

## Slide 10: YAZICI PORTLARI
Bu yeni portlar çok yüksek baskı hızlarını (saniyede 500.000 ile 1000.000 karakter ) mümküm kılar. Bir ECP portunuz varsa, yazıcının görevini yapıp yapmadığını öğrenmek için yazıcıyı kontrol etmek zorunda kalmazsınız; ekranınızda size bir mesaj ile bu iletilir. Ayrıca problemin niteliği hakkında bilgi verilir.

## Slide 11: YAZICI PORTLARI
  Bir ECP portunu kullanmak için dört şeye ihtiyacınız vardır. Bir ECP yada EPP/ECP portu, ECP yeteneği bulunan bir yazıcı, IEEE 1284 uyumlu bir paralel kablo ve Windows 95-98. Dos, LPT1’den LPT3’e kadar olan 3 paralel portu destekler.

## Slide 12: YAZICI PORTLARI
  Paralel port adresleri 3BC, 378 ve 278’dir. Pc’lerde I/O adresleri LPT adresleri arasında ilginç bir ilişkilendirme vardır. İlk olarak 3BC adresi kontrol edilir eğer bu adreste bir port bulunursa buraya LPT1 atanır.bu adreste bir port yoksa 378 numaralı adrese bakılır. Eğer bulunursa buraya LPT1 atanır.

## Slide 13: YAZICI ÇEŞİTLERİ
Döner Halkalı Yazıcılar
Sıcak İletimi Esaslı Yazıcılar
Kızıl Ötesi Yazıcılar
Nokta Vuruşlu Yazıcılar
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar
Laser Yazıcılar

## Slide 14: DÖNER HALKALI YAZICILAR
  Bu yazcılara papatya çarklı yazıcılarda denir. Baskı çarkı denilen bir plastik çarkın üzerine 92 karekter yerleştirilmiştir. Bu çark bir harf basılmadan önce doğru pozisyonu almak için döner. Daha sonra bir çekiç hareketi mürekkepli şeride kağıdı çarptırır ve karekter kağıda basılmış olur.

## Slide 15: SICAK İLETİM ESASLI YAZICILAR
  Mum ya da Mum/reçine karışımı ile kaplanmış bir şeridin üzerine çok sıcak iğnelerin basıtırılmasıyla mum veya reçine tabakası erir ve altında bulunan kağıdın üzerine transfer edilir. Bu sürecin tüm CMYK(Cyan,Magenta,Yellow,Black) renkleri için tekrarlanmasıyla kağıt aynı işleme dört kez tabi tutulur.

## Slide 16: KIZIL ÖTESİ YAZICILAR
  Sürekli hareket halinde bulunan ve işlerini taşınabilir bilgisayarlarla gören kişiler için çok uygundur. Bu yazıcılarda, yazıcı ile bilgisayar arasındaki veri iletişimi için paralel kablolar kullanılmaz. Haberleşme, yazıcı üzerindeki kızıl ötesi bir alıcı ve bilgisayar üzerindeki kızıl ötesi bir port arasında gidip gelen kızıl ötesi bir ışın yardımıyla sağlanır.

## Slide 17: NOKTA VURUŞLU YAZICILAR
  Nokta vuruşlu yazıcılar özellikle mürekkep püskürtmeli yazıcılardan önce en yaygın kullanılan teknolojilerden birisiydi. Bu yazıcılar baskı işlemi için mürekkep emdirilmiş bir kumaşa iğnelerin vuruş yapması prensibine dayanıyordu. Daktilolarda kullanılan tekniğe çok benzer.

## Slide 18: NOKTA VURUŞLU YAZICILAR
  Nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan iğne sayısı arttıkça çözünürlük de artar. Bu yazıcılarda hız CPS, yani saniyede basılan karakter sayısı ile ölçülür. Genelde baskı sırasında çok ses çıkartmaları ile tanınırlar. Sürekli formlara baskı yapabilmeleri ve baskı maliyetlerinin düşük olması kullanılmasında etkilidir.

## Slide 19: MÜREKEP PÜSKÜRTMELİ YAZICILAR
Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ortaya çıkışı
Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çalışma prensipleri
Mürekkep püskürtmeli yazıcı teknolojileri

## Slide 20: Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ortaya çıkışı
Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak mürekkep püskürtmeli yazıcıları göstermek mümkündür. Bu, yazıcılar gerek renkli çıkış verebilmeleri, gerekse uygun fiyatları sayesinde oldukça ilgi görüyorlar.

## Slide 21: Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çalışma prensipleri
Genel olarak, mürekkep püskürtme ucundan baskı yapılan kağıda yatay olarak hareket eden kafa yardımı ile püskürtülür. Baskı kafası bunun için soldan sağa doğru hızlı bir şekilde kağıt üzerinde gidip gelir. Bir başka motor da kağıdı hareket ettirir. Böylece yeni çizgiler oluştukça sayfanın sonuna yaklaşılır.

## Slide 22: Mürekkep püskürtmeli yazıcıların çalışma prensipleri
İnkjet yazıcılar için geçerli olan minimum çözünürlük 300 dpi’dir. Bunun anlamı basılan sayfada en azından 2475 noktacık olmasıdır. Yakın gelecekte daha büyük baskı kafalarının kullanılması ile daha fazla püskürtme ucuna ve daha hızlı mekanik aksamlara sahip yazıcılarla çok daha yüksek çözünürlüklerle baskı yapılabileceği tahmin ediliyor.

## Slide 23: Mürekkep püskürtmeli yazıcı teknolojileri
Bubble Jet Baskı Teknolojisi
Piezo-Elektrik Baskı Teknolojisi

## Slide 24: Bubble Jet Baskı Teknolojisi
En çok kullanılan teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep kağıda sıcaklık yardımıyla püskürtülür. Püskürtülme işlemi için mürekkep ısıtılır. Taki bir baloncuk oluşturulana kadar.

## Slide 25: Bubble Jet Baskı Teknolojisi
Isı yardımı ile oluşturulan bu mürekkep baloncuğu, basıncın etkisi ile patlar ve baskı yapılan kağıt üzerine dağılır.

## Slide 26: Piezo-Elektrik Baskı Teknolojisi
Bir başka yazıcı teknolojisi olan piezo-elektrik yöntemini açıklamak için hoparlörlerin çalışmasını örnek gösterebiliriz. Hoparlörlere gerilim uygulandığında, gövde de bulunan kağıt koninin hareketini anımsayın.

## Slide 27: Piezo-Elektrik Baskı Teknolojisi
Bu yöntemde de benzer şekilde basılması istenen noktacıklara karşılık gelen püskürtme uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanır. Piezo kristal, bu gerlimle esneme hareketi yapar ve iç kısımdaki mürekkep haznesine basınç uygulayarak, mürekkep damlasının püskürtme ucundan dışarı çıkmasını sağlar.

## Slide 28: Laser Yazıcılar
Laser yazıcının parçaları
Laser yazıcının çalışma şekli

## Slide 29: LAZER YAZICININ PARÇALRI
Veri Arabirimi:Tahmin edileceği gibi, yazıcıdaki en büyük devre kartı (printed circuit board) veriyi almaya ve değiştirmeye yarar. HP Yazıcıdaki bu ve diğer kartlara PCA ( printed circuit assembly) ismini vermiştir. HP II serisinde bu karta Arabirim PCA denirken, sonradan üretilen yazıcılarda Formatter (biçimleyici) PCA denmektedir. Biz bu ana kart için arabirim denetleyicisi terimini kullanacağız.

## Slide 30: LAZER YAZICININ PARÇALRI
Arabirim Denetleyicisi:Görevleri arasında aşağıdakiler vardır:
Gelen verileri, yazıcını anlayabileceği dile çevirir.
Kullanıcı girişi için Denetim Masası’nı görüntüler.
Kullanılmıyorken yazıcının durumu hakkında, farklı LED’ler yoluyla bilgi verir.
Konfigürasyon ve font ile ilgili bilgileri saklar.

## Slide 31: LAZER YAZICININ PARÇALARI
Giriş Ara Birimi:
Seri Port
Paralel Port
Opsiyonel Input-Output
Network Input-Output

## Slide 32: Seri Port
İsminden de anlaşılacağı gibi seri, verileri bir tek bit şeklinde göndermek için kullanılır; yani göndermek için bir kablo, almak için başka bir kablo kullanılır. Parelel port ile kıyaslandığında daha karmaşık ve esnek bir ara birimdir. Seri port, hız gibi birkaç parametrenin değiştirilmesi için konfigüre edilebilir ve farelerden tutunda modemlere kadar her şeyde bulunabilir.

## Slide 33: Parelel Port
Diğer yandan, paralel port veri taransferi için sekiz kablo kullanılır. Bir kerede sadece bir byte veri kabloyu dolaşacaktır. Yazıcıdaki arabirim konnektörüne genelde Centronics pot dense de, aslında öyle değildir. Bu isim, sadece, eski zamandaki eski bir portun adıdır. günümüzdeki arabirim Epson tarafından geliştirilmiştir. İlgili Belgeler

## Slide 34: Opsiyonel Input-Output
Üçüncü arabirim, opsiyonel I/O yada video portudur. HP yazıcılarındaki opsiyonel I/O portu, yazıcının arkasına, standart seri ve paralel portların yanına yerleştirilmiştir. Bu, birçok terfie ve emülasyon genişletmesine imkan verir. Aralarında en çok bilineni, yazıcının MAC bilgisayarları ile iletişim kurmasına imkan tanıyan Lazer Writer terfisidir.

## Slide 35: Network Input-Output
Özellikle yazıcılar için üretilen ağ kartlarını son bölümde incelemiştik ve buradada özel bir not olarak bu konuya kısaca değindik. I/O’nun temel şekli olan bu kart, günümüzde iş dünyasında kullanılmaktadır çünkü kimse I/O’nun paralel portun yanında olmasını istemediği için yazıcısını masanın çevresinde tutmaz.

## Slide 36: LAZER YAZICININ PARÇALARI
İşlemci: Arabirim denetleyicisinde de tüm tüm operasyonun bir beyni, yani işlemci (CPU) vardır. Hangi port veri alırsa alsın, CPU işlemi düzenleycek ve denetleyecektir. Eski model LazerJet’lerde kullanılan CPU, Motorola 68000 serisi iken, daha sonra üretilen LazerJet III’lerde 68030 kullanılmaya başlandı.

## Slide 37: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Lazer baskı, birçok aşaması bulunan bir işlemdir. İşlemi anlamak, teknik bir uygulamadan daha fazlasını gerektirir; yanlışları fark etmek ve bunları düzeltmeyi bilmek çok önemli ve gereklidir.

## Slide 38: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Şekil’de de basım işlemine başlamak üzere olan ve içinde kağıt bulunan bir laser yazıcı gösterilmiştir.

## Slide 39: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Veri Girişi:Bir uygulama basıma hazır veri içeriyorsa, bu uygulama, dış dünyaya bir kapı açılmasını sağlayan PC içindeki donanım servisleri ile iletişime geçer. Daha sonra PC, aktif I/O portuna bağlı bir veri terminal cihazının bulunduğunu belirler ve bu cihazın veri beklediğinden emin olur.

## Slide 40: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Lazer yazıcı, paralel arabirim üzerindeki elektronik flaş hattını ya da seri arabirim üzerindeki DTR’ı çekerek, bilgisayarın önermelerine karşılık verir. Bu, yazıcının aktif olmadığını ama algılayıcı olduğunu gösterir. Bir uygulama veri almaya başladığında, bu veri yazıcı tamponu tarafından alınacaktır.

## Slide 41: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Tamburun Hazırlanması:
Bu aşamalardan ilki tamburun hazırlanmasıdır. Basım işleminin kalbi, ışığa hassas bir materyal ile kaplı bir alüminyum silindir olan ışığa hassas bir parçadır. Tamburun görevi, lazer yazıcı tonerini yukarı kaldırmak ve kağıda dökmektir.

## Slide 42: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Her görüntünün basımı için aynı ışığa hassas tambur kullanıldığı için, bu tambur (mektup büyüklüğünde her sayfanın basımında, aşağı yukarı 3 tur dönmektedir), üzerindeki eski görüntü tamamen temizlenerek, yeni görüntü için hazırlanmaktadır. Eğer tambur tamamen temizlenmezse, sonraki sayfalarda, önceki basımlardan kalan hayali görüntüler belirecektir.

## Slide 43: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Ayarlama:Hava, doğal bir yalıtkandır ve korona telinden tambura olan yük transferinde araya girebilir. Ancak, eğer bir korona teli bir yük üretirse, tel çevresindeki havanın iyonlaşmasına neden olur ve böylece tambur ve korona arsındaki yalıtkanlığın ortadan kalkmasını sağlar.

## Slide 44: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Tambur Üzerine Yayılması:Işın süpürme işlemine, tamburun dönmesi sonucu mükemmel bir senkroni-zasyon içinde devam eder. Böylece, ışının fazladan yaptığı her yatay süpürme işlemi, bir önceki işlemden devam eder.

## Slide 45: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Laser’in yazıcı tambura girişi: İşlem, tamburun tümü eşlenene kadar devam eder.
Tamburdaki etkilenmiş bölgeler, yakalşık –100 V DC’ye kadar nötralize edilir.
Tamburun, lazerin her yatay silme işleminde bir inçin 1/300’ü kara dönmesi ve lazer diyodunun, her inçte 300 kez durum değiştirebilmesi, yazıcının 300*300 dpi çözünürlüğe sahip olmasını sağlar.

## Slide 46: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
  Renkli Baskı Farkı :Renkli lazer yazıcılar çok pahalı olmalarına rağmen, ürettikleri harika grafikler ve yazılardan dolayı hak ettikleri ilgiyi topluyorlar. Bu yazıcılar tarafından üretilen profosyonel düzeydeki basımlar, kendi reklamlarını ya da grafiklerini yapan kişiler üzerinde derin bir etki bırakıyorlar. Renkli lazerler, normal lazer yazıcılara benzer bir şekilde çalışır; sadece daha fazla yüke ihtiyaçları vardır.

## Slide 47: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
. Kağıdın Beslenmesi :Kağıt yukarı doğru eğilmiştir. Ayrıca şuna da dikkat etmişsinizdir ki bazen yazıcı, kağıdı tabladan bir inç kadar çeker ve devam etmeden önce kısa bir süre bekler. Bu iki olayın amacı kağıdın üst kenarının tambur üzerindeki görüntünün üst kısmı ile aynı hizaya gelmesini sağlamaktır.

## Slide 48: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Geliştirilmesi:Metalik silindir, ışığa hassas tamburun hemen yanındadır. Görevi, hazneden toneri almak ve onu kullanılabilir bir şekilde tambura göndermektir. Bu araç, developing silindirdir. Developing silindir dönerken yüzey kısmının bir bölümü, kartuşun toner haznesinin içindeki temas eder. Silindirin manyetik özelliği nötral haldeki küçük toner parçacıklarını karşı konmaz bir şekilde çeker ve bu parçacıklar silindire yapışıp kalırlar.

## Slide 49: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Geliştirilmesi:Manyetik durumdaki developing silindirin elektriksel özellikleri, bir DC bias’ı ve bir Ac potansiyeli ile artar. DC bias’ı kukllanıcı tarafından basım yağunluğu kontrol kolu ile ayarlanır. Görevii basılan kağıdın üzerinde son bulunan tonerin yoğunluğunu düzenlemektir. Mantıksal olarak, daha fazla sayıda yeşil çark seçilmesi, ışığa hassas tambura gönderilen toner miktarının azlmasına neden olur ve böylece görüntü kağıtta daha hafif olarak belirir.

## Slide 50: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Geliştirilmesi:ıElektrostatik açıdan tanımlanan görüntüye ulaşan toner parçaları, developing silindire geri dönmezler. Kullanıcı, dönen yeşil kablodaki Dc bias’ının ( bilinen birçok yazıcıda ) yönünü kontrol eder ve böylece DC onu kağıda döken tonerin yoğunluğunu etkiler.

## Slide 51: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntü Transferi:İstenen görüntü şu anda, kaliteli toner parçacıkları şeklinde tamburun üzerinde bulunmaktadır. Tonerin %50’sidemir oksit, %50’si plastiktir. Aslında toneri, yüzey boyunca güçlü bir mıknatısı sürterek tamburdan kurtarabilirsiniz.

## Slide 52: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Kağıda Geçirilmesi:Kağıt, toner görüntüsü ile beraber eritme merkezine doğru ilerler. Ancak toner görüntüsü güven verici bir durumda değildir çünkü bu görüntü kağıda, sadece yerçekimi ve zayıf bir eloktrostatik yük ile bağlıdır. Eritme merkezinde, eritici bilye, temizleme yastığı, termositör, termo-koruyucu ve baskı bilyesi bulunmaktadır.

## Slide 53: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Kağıda Geçirilmesi:Eritme bilyesi, eritme işlemi için gerekli ısıyı sağlamak için yüksek yoğunlukta kuvars bir lamba bulunan teflon kaplı bir silindirdir. Eğer ısı, beklenenden daha fazla olursa, eritici bilyenin yanında bulunan ve yazıcıyı gerektiğinde kapatacak, termositör adında bir belirleme/ koruma mekanizması vardır.

## Slide 54: LASER YAZICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Görüntünün Kağıda Geçirilmesi:Baskı bilyesi, eritici bilyenin karşısında duran lastik bir bilyedir. Kağıt aralarından geçerken iki bilye de kağıda baskı yaparlar. Eritici bilye, diğerleri üzerinde daimi bir etki bırakan güçlü bir kişiye benzer. Bu yüzden her birkaç dakikada bir, yazıcı bu parçayı döndürecek ve böylece, lastik bilye, bilyeleri,n bir grup olarak bulunduğu alanda sürekli bir darbe almaktan kurtulacaktır. İşte bu, hiçbir sebep yokken lazer yazıcının çıkardığı tuhaf sestir.

## Slide 55: TARAYICILAR
Tarayıcılar, ilk çıktıkları seneler oldukça pahalı cihazlardı ve insanlar pek fazla rağbet etmiyordu. Son zamanlarda ise rutin fiyat düşüşlerinde bir değişiklik oldu.tarayıcı fiyatları fiyatları hiçbir zaman olmadığı kadar aşağılara indi. Gelişen teknoloji ile beraber her eve girmiştir.

## Slide 56: TARAYICILAR
Şimdiki tarayıcıların hemen hemen çoğu single-pass adı verilen teknikle çalışıyor. Bu teknik sayesinde taranacak dökümanın üzerinden bir geçişte tüm renkler okunuyor. Eski tarayıcılar three-pass adı verilen her için ayrı bir tarama yapılan bir teknik kullanıyordu

## Slide 57: TARAYICILAR
Eski tarayıcılar three-pass adı verilen her için ayrı bir tarama yapılan bir teknik kullanıyordu. Single-pass sayesinde tarama süresinde belirgin bir azalma vardır. Taramada algılanan renk sayısıda arttı. Eskiden tarayıcılar 24 bit renk derinliğine sahipti. Şimdikiler ise 30 bit renk derinliğini kullanabiliyor. Bu yeni tarayıcılarda 1 Milyon renk elde edilebiliyor.
Tarayıcıların bir de “flatbed” modelleri var. Bu “flatbed” modellerde dergi, kitap tarayabiliyorsunuz. Flatbed olmayanlar da kağıdın yazıcı kafa önünden geçmesi mantığıyla çalışıyorlar.

## Slide 58: TARAYICILAR
Tarayıcıların bir de “flatbed” modelleri var. Bu “flatbed” modellerde dergi, kitap tarayabiliyorsunuz. Flatbed olmayanlar da kağıdın yazıcı kafa önünden geçmesi mantığıyla çalışıyorlar. SCSI arabirimini kullanan tüm tarayıcılarla birlikte birer SCSI kartı geliyor. Parelel arabirimden çalışanlar nispeten daha ucuz. Parelel porttan çalışan tarayıcılarda artık hızın sorun olacağı endişesi artık yersiz. EPP ve ECP özellikleri ile saniyede 2 MB gibi hızlara çıkmak mümkün.

## Slide 59: TERİMLER SÖZLÜĞÜ
OCR : Optik karater tanıma için kullanılan bir kısaltmadır. Bir yazılım olan OCR, tarayıcıdan gelen resim halindeki metni, tekrardan işlenebilir metin haline dönüştürmek için kullanılır. Bazo OCR yazılımları ile el yazısı kelime işlem programlarına aktarmak üzere metin verisine dönüştürülebilir.

## Slide 60: TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TWAIN : Twain ve Twain32, görüntü işleme cihazları için kullanılan standarda verilen isimdir. Bu standardı kullanan yazılımlar ile her TWAIN tarayıcı aynı şekilde kullanılabilir, kullanıcının tek yapması gereken tarayıcının ismini listeden seçmek olacaktır.

## Slide 61: TERİMLER SÖZLÜĞÜ
EPP : Parelel bağlantı noktası üzerinden, daha geliştirilmiş düzende ve saniyede 2 MB civarında veri aktarabilmek için kullanılan bir standart. Bu bağlantı türünü kullanılan tarayıcılar, daha basit ve ucuz, fakat daha yavaş olabiliyorlar. EPP tarayıcıları kullanabilmek için, sistemin yazıcı bağlantısının bu özelliği destekliyor olması gereklidir.

## Slide 62: TERİMLER SÖZLÜĞÜ
CCD : Charge Coupled Device, görüntü aktarımı için tarayıcılar ve kameralar tarafından kullanılan elektronik birimdir. Her bir CCD grubu, bir önceki CCD’den bir sonrakine yük aktarılarak çalışan bir grup eleman içerir.

## Slide 63: TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Gray Scale : Renkli taramaların aksine, yeşil görüntü kanalından yapılan siyah-beyaz tonda tarama şekli. Bu tip taramayı sadece metin ve teknik çizim taramak için kullanabilirsiniz.
Flat Bed Scanner : Yatay düzlemde ve tek CCD kullanarak, satırlar halinde tarama yapan sistem. A4 ya da daha büyük boyutlarda , düz belgeleri taramakta kullanılır.

## Slide 64: BAZI ÜNLÜ FİRMALARIN TARAYICILARI:
Umax-AstraNet e5470
 1200 x 2400 dpi Optik çözünürlük
 19200 x 19200 dpi max. çözünürlük
 42 Bit Renk derinliği
 Ön panel üzerinde Scan , Copy , OCR , Scan To Web or Email tuşları
 USB bağlantısı

## Slide 65: BAZI ÜNLÜ FİRMALARIN TARAYICILARI:
Mustek 1200 UB
 600 x 1200 dpi Optik çözünürlük
 19200 x 19200 dpi max. Çözünürlük
 USB Bağlantısı
 48 Bit Renk derinliği
 281 Trilyon Renge ulaşılabilir
 Tarama hızı : 32 KB/s

## Slide 66: BAZI ÜNLÜ FİRMALARIN TARAYICILARI:
Mustek SXP 1200 FS
 600 x 1200 dpi Optik çözünürlük
 19200 x 19200 dpi max. Çözünürlük
 SCSI bağlantı kartı
 36 Bit Renk derinliği
 Tarama Alanı : 216mm x 355 mm
 Ağırlığı 5.2 kg
 Boyutları : 558mm x 322mm x 116mm

## Slide 67: BAZI ÜNLÜ FİRMALARIN TARAYICILARI:
Genius ColorPage-HR7
 1200 x 2400 Optik çözünürlük
 24000 x 24000 max. Çözünürlük
 42 Bit Renk derinliği
 USB Bağlantısı
 Tarama Alanı : 216mm x 297mm
 Boyutları : 415mm x 258mm x 95mm